Группа компаний

"Окно Комплект", "ЦСПК"

г. Новосибирск, ул. Писемского,9(офис)

Единый телефон/факс: (383) 362-12-91, 2-111-333

# EXPROF,DECEUNINCK,СЕГАЛ,WINKHAUS

Уважаемые партнеры!

Сообщаем  Вам о расширении предлагаемой  нами продукции,

|  | Новинка компании ЭксПроф 6-ти камерная система Exprof Experta Шестикамерные профили шириной 70 мм с очень высокими теплоизолирующими свойствами и возможность комплектации энергосберегающим стеклопакетом толщиной до 44 мм делают окно EXPROF Experta исключительно теплым. Сопротивление теплопередаче профилей рама/створка со стальным армированием составляет 0,82 м2x°С/Вт. Морозостойкость и долговечность пластика соответствует высшему классу по условиям эксплуатации. Вопроса о климатических ограничениях для этой системы не существует. Она удовлетворяет самым жестким требованиям по всем нормируемым характеристикам. В этой системе реализован противовзломный фурнитурный паз. Удаление оси фурнитурного паза 13 мм повышает безопасность и взломоустойчивость оконных конструкций. Кроме того, ассортимент собственных вспомогательных профилей, совместимых также с другими системами EXPROF шириной 70 мм, значительно расширяет их конструкционные и функциональные возможности. |
| --- | --- |

Особенности системы

- Шестикамерные профили коробки, створки и импоста шириной 70 мм.

- Морозостойкое исполнение.

- Долговечность 60 условных лет.

- Сопротивление теплопередаче профилей рама/створка с армированием 0,82 м2Х°С/Вт.

- Стеклопакет 24, 32, 40 или 42(44) мм.

- Удаление оси фурнитурного паза 13 мм.

- Комплектация соединительными профилями для изготовления балконных блоков и эркерных конструкций.

- Совместимость со вспомогательными профилями систем шириной 70 мм.

- Возможность применения вспомогательных профилей систем шириной 58 мм.

Прайс-лист, консультацию, техническую информацию  на вышеперечисленный товар Вы можете получить у менеджеров нашей компании.

по телефонам (383) 362-12-91, 2-111-333

http://www.exprof.ru/production/experta/